|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (19) RU (11) 124423 (13) U1 (51) МПК G09F3/00 (2006.01) (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ Статус: по данным на 07.02.2013 - действует Пошлина: учтена за 1 год с 24.04.2012 по 24.04.2013 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2012116765/12, 24.04.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.04.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 24.04.2012 (45) Опубликовано: 20.01.2013 Адрес для переписки: 109316, Москва, ул. Волгоградский пр-кт, 23, ООО "ИЦ ТДВ", С.Е. Гурину (72) Автор(ы): Гурин Сергей Евгеньевич (RU), Кисляков Владимир Михайлович (RU), Райков Герман Васильевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр технической диагностики вагонов" (ООО "ИЦ ТДВ") (RU) (54) ПЛОМБА ОПТИЧЕСКАЯ РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ Формула полезной модели 1. Оптическая радиоэлектронная пломба содержит в своем составе корпус 16, средства хранения пломбировочной информации (запоминающее устройство) 5 и обмена данными с переносным и/или стационарным считывающим устройством 13, отличающаяся тем, что в нее введены: восемь цифровых источников модулированного оптического излучения 1, восемь цифровых приемников оптического излучения 2, которые последовательно замыкаются (оптический излучатель 1 с оптическим приемником 2) оптическими кабелями 17, каждый из которых содержит в своей оболочке метку радиочастотной идентификации диапазона частот 125 кГц и на каждый оптический кабель нанесен уникальный номер, обеспечивающие контроль непрерывности светового потока, нарушение которого свидетельствует о нарушении целостности пломбы; источник электрического питания 3, обеспечивающий электрической энергией элементы пломбы; микропроцессор 4, управляющий электронной пломбой, шифрует данные, передаваемые по радиоканалам 10, 14 и 15; цифровой трехосевой датчик ускорения (цифровой акселерометр) 6 для регистрации ударных нагрузок, которым подвергается пломба; цифровой датчик отрыва 7 для использования в алгоритмах работы пломбы информации об ее установке на поверхность охраняемого объекта и съеме с целью активации процесса закрывания и опломбирования, а также идентификации процесса открывания пломбы или нарушения ее целостности; приемник радионавигационных сигналов систем ГЛОНАСС/Бэйдоу/GPS/GALILEO 8 с антенным блоком 9 для определения местоположения пломбы, скорости ее перемещения, выработки временной метки для событий пломбы; канал связи сотовой подвижной связи 10 для передачи шифрованных данных о состоянии пломбы на удаленный пункт контроля и приема шифрованных данных от пункта контроля для изменения режима работы пломбы; канал связи радиочастотной идентификации на частоте 125 кГц 11 для автоматической идентификации оптических кабелей, контролирующих целостность пломбы, а также возможной идентификации сотрудника, который осуществляет съем и/или установку пломбы; канал связи радиочастотной идентификации на частоте 136 кГц 12 для включения или выключения канала связи радиочастотной идентификации на частоте 433 мГц (средства обмена данными с переносным и/или стационарным считывающим устройством) 13; канал связи малой дальности на частоте 2,5 ГГц 14 для применения в местах, где отсутствует сотовая связь, и возникает необходимость с малым энергопотреблением передать информацию о состоянии нескольких пломб на пункт контроля посредством передачи и ретрансляции принимаемых сигналов от одной пломбы к другой до тех пор, пока сигнал не достигнет канала приема/передачи данных пункта контроля, а также для настройки режимов работы пломбы на пункте контроля перед запуском пломб в работу; канал связи малой дальности на частоте 5 ГГц 15, используемый для передачи данных на пункт контроля в закрытых помещениях и определения местоположения пломбы в закрытых помещениях (склады, трюмы и пр.) методом трилатерации относительно приемопередатчиков диапазона частот 5 ГГц пункта контроля; микросхема дешифровки 19 для дешифрации информации, получаемой от пункта контроля по радиоканалам 10, 14 и 15. 2. Пломба по п.1, отличающаяся тем, что средства хранения пломбировочной информации (запоминающее устройство) 5 осуществляет не только хранение пломбировочной информации, но и микропрограмму управления работой пломбы с набором данных, а также информацию о ее состоянии. 3. Пломба по п.1, отличающаяся тем, что корпус выполнен герметичным с элементами крепления к поверхности охраняемого объекта. |  |